# ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ РОССОШЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# Городищенский муниципальный район Волгоградская область

«24» января 2014 г.  №  6

«Об утверждении схем водоснабжения и водоотведения

Россошенского сельского поселения».

Руководствуясь Федеральным законами от 06.10.2003г. № 131 - ФЗ «Об  общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 07.12.2011г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения, утверждённых  Постановлением Правительства РФ от 05.09.2013г. № 782,   в целях обеспечения абонентов доступности холодного водоснабжения и водоотведения с использованием централизованных систем водоснабжения и водоотведения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, рационального водопользования, а также развитие централизованных систем водоснабжения и водоотведения на основе наилучших доступных технологий и внедрения энергосберегающих мероприятий,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить схему водоснабжения и   водоотведения       Россошенского сельского поселения Городищенского муниципального района Волгоградской области (Приложение).

2.    Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за

собой.

Глава администрации

Россошенского сельского поселения:	П.И. Шляхов

Схема

водоснабжения и водоотведения

Россошенского сельского поселения

Городищенского муниципального района

Волгоградской области

2014 год

ВВЕДЕНИЕ	2

1. ПАСПОРТ СХЕМЫ	5

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	7

3. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	9

3.1. Анализ структуры системы водоснабжения	9

3.2. Анализ существующих проблем	9

3.3. Обоснование объемов производственных мощностей	11

3.4. Перспективное потребление коммунальных ресурсов в системе водоснабжения	15

3.5. Перспективная схема водоснабжения	17

4. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ	17

4.1. Анализ структуры системы водоотведения	17

4.2. Анализ существующих проблем	17

4.3.Перспективные расчетные расходы сточных вод	18

4.4. Перспективная схема хозяйственно-бытовой канализации	20

5. МЕРОПРИЯТИЯ СХЕМЫ	20

5.1. Мероприятия по строительству инженерной инфраструктуры водоснабжения	20

5.2. Мероприятия по строительству инженерной инфраструктуры водоотведения	21

6. ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ	22

7. ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ	22

7.1. Сводная потребность в инвестициях на реализацию мероприятий программы	22

7.2. Структура финансирования программных мероприятий.	22

7.3. Предварительный расчет тарифов на подключение к системам водоснабжения и водоотведения	24

8. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ	24

Приложение 1	27

Приложение 2	30

Приложение 3	33

ВВЕДЕНИЕ

Схема водоснабжения и водоотведения Россошенского сельского поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования систем водоснабжения и водоотведения, их развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, санитарной и экологической безопасности.

Схема водоснабжения и водоотведения на период до 2024 года Россошенского сельского поселения Городищенского муниципального района Волгоградской области разработана на основании следующих документов:

- Правил землепользования и застройки Россошенского сельского поселения Городищенского муниципального района Волгоградской области;

- Программы социально-экономического развития Россошенского сельского поселения Городищенского муниципального района Волгоградской области на 2012 - 2016годы;

и в соответствии с требованиями:

- Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса",

- "Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения", утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 № 83,

- Водного кодекса Российской Федерации.

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в Россошенском сельском поселении Городищенского муниципального района Волгоградской области.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

- в системе водоснабжения - водозаборы (подземные), станции водоподготовки, насосные станции, магистральные сети водопровода;

- в системе водоотведения - магистральные сети водоотведения, канализационные насосные станции, канализационные очистные сооружения.

В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения и водоотведения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет денежных средств потребителей путем установления тарифов на подключение к системам водоснабжения и водоотведения.

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Схема включает:

- паспорт схемы;

- пояснительную записку с кратким описанием существующих систем водоснабжения и водоотведения Россошенского сельского поселения и анализом существующих технических и технологических проблем;

-	цели и задачи схемы, предложения по их решению, описание ожидаемых результатов реализации мероприятий схемы;

-	перечень мероприятий по реализации схемы водоснабжения и водоотведения, срок реализации схемы и ее этапы;

- обоснование финансовых затрат на выполнение мероприятий с распределением их по этапам работ, обоснование потребности в необходимых финансовых ресурсах;

- основные финансовые показатели схемы.

# 1. ПАСПОРТ СХЕМЫ

Наименование

Схема водоснабжения и водоотведения Россошенского сельского поселения Городищенского муниципального района Волгоградской области на 2014 - 2024 годы.

Инициатор проекта (муниципальный заказчик)

Глава Россошенского сельского поселения Городищенского муниципального района Волгоградской области.

Местонахождение проекта

Россия, Волгоградская область, Городищенский район, Россошенское сельское поселение.

Нормативно-правовая база для разработки схемы -

Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса";

- Водный кодекс Российской Федерации.

- СП 31.13330.2012 "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения". Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

- СП 32.13330.2012 "Канализация. Наружные сети и сооружения". Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Приказ Министерства регионального

развития Российской Федерации № 635/11 СП (Свод правил) от 29 декабря 2011 года № 13330 2012;

- СНиП 2.04.01-85* "Внутренний водопровод и канализация зданий" (Официальное издание), М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003;

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года №204 "О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований";

Основные   цели и задачи   схемы водоснабжения и водоотведения:

- определение долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения и водоотведения, обеспечения надежного водоснабжения и водоотведения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения и водоотведения и внедрения энергосберегающих технологий;

- определение возможности подключения к сетям водоснабжения и водоотведения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения в соответствии
с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на водоснабжение и водоотведение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей Россошенского сельского поселения водоснабжением и водоотведением;

- строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере водоснабжения и водоотведения  Россошенского сельского поселения;

- улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры  существующих объектов.

Способ достижения цели:

- реконструкция существующих водозаборных узлов;

- строительство новых водозаборных узлов с установками водоподготовки;

- строительство централизованной сети магистральных водоводов, обеспечивающих возможность качественного снабжения водой населения и юридических лиц Россошенского сельского поселения;

- реконструкция существующих сетей и канализационных очистных сооружений;

- строительство централизованной сети водоотведения с насосными станциями подкачки и планируемыми канализационными очистными сооружениями;

- модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий;

- установка приборов учета;

- обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системам водоснабжения и водоотведения с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого диаметра

Сроки и этапы реализации схемы

Схема будет реализована в период с 2014 по 2024 годы. В проекте выделяются 3 этапа, на каждом из которых планируется реконструкция и строительство новых производственных мощностей коммунальной инфраструктуры:

Первый этап строительства – 2014-2017 годы:

- реконструкция существующих водозаборных узлов; установка приборов учета воды на каждой скважине; установка автоматической системы регулирования давления воды в зависимости от существующего объема водопотребления;

- реконструкция существующей водопроводной сети с закольцовкой тупиковых участков и заменой отдельных участков на трубопроводы большего диаметра;

- строительство водозаборных скважин по ул. Южная, пос. Степной и х. Бородино ;

- строительство  магистральных водоводов для обеспечения водой вновь застроенных территорий пос. Степной;

- реконструкция КНС;

- приобретение спецтехники;

Второй этап строительства - 2017 - 2020 годы:

- реконструкция существующей водопроводной сети в с. Россошка;

- строительство водозаборной скважины по ул. Новая в с. Россошка;

- строительство  магистральных водоводов для обеспечения водой вновь застроенных территорий верхнего участка пос. Степной;

- ремонт самотечной канализации пос. Степной;

Третий этап строительства -2021 - 2024 (расчетный срок):

- - реконструкция существующей водопроводной сети в пос. Западновка и верхнего уч-ка пос. Степной;

- строительство водозаборной скважины  в пос. Западновка;

- строительство  магистральных водоводов для обеспечения водой вновь застроенных территорий верхнего участка,   ул. Степная и ул. Гвардейская пос. Степной;

- Строительство накопительной подпитывающей станции в пос. Степной;

ремонт сети напорной канализации в пос. Степной.

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы

- Создание современной коммунальной инфраструктуры сельского населенного пункта.

- Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

- Обновление  объектов водоснабжения и водоотведения.

- Улучшение экологической ситуации на территории Россошенского сельского поселения.

- Создание благоприятных условий для привлечения средств внебюджетных источников (в том числе средств частных инвесторов, кредитных средств и личных средств граждан) с целью финансирования проектов модернизации и строительства объектов водоснабжения и водоотведения.

- Обеспечение сетями водоснабжения и водоотведения земельных участков, определенных для вновь строящегося жилищного фонда и объектов производственного, рекреационного и социально-культурного назначения.

- Увеличение мощности систем водоснабжения и водоотведения.

- Снижение тарифов на предоставление услуги водоснабжения и водоотведения.

Контроль исполнения мероприятий схемы

Оперативный контроль осуществляет Глава Россошенского сельского поселения Городищенского муниципального района Волгоградской области.

# 2.  ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

## Общие сведения о Россошенском  сельском поселении Городищенского муниципального района Волгоградской области.

Россошенское  сельское  поселение  Городищенского  муниципального  района  расположено в северо-западной части территории Городищенского района  на  расстоянии  40 км. от областного  центра г. Волгограда  и на  расстоянии  35 км. от р.п. Городище.

Климат резко – континентальный, засушливый.  Зима -(декабрь – середина марта) морозная.  Температура воздуха : - 10 С (днём), - 20С (ночью), максимальная -36,-40С. Толщина снежного покрова 35-50см. Глубина промерзания грунта (0,8-1,2 м),     весна  (середина марта- май) теплая. Ночные заморозки продолжаются до конца  апреля, начала мая месяца. Осень дождливая, продолжительные заморозки.   Ветры преимущественно северные, северо-восточные, восточные, сильные, порывистые.	 Лето	засушливое, жаркое температура воздух  в дневное время суток достигает	+40-45градусов С.

Граница Россошенского сельского поселения утверждена Законом Волгоградской области от 21.04.2005г.  № 1058 - ОД " Об установлении границ  и наделение статусом Городищенского района и муниципальных образований в его составе».

Россошенское  сельское поселение граничит со следующими муниципальными образованиями:

Самофаловским, Паньшенским, Кузмичёвским, Новонадеждинским, Краснопахареским, Новорогаченским, Карповским и Вертячиским  сельским поселением;

В состав Россошенскогосельского поселения входят следующие населенные пункты:

- поселок Степной, хутор Бородино, село Россошка и посёлок Западновка. Общая площадь территории Россошенского сельского поселения составляет 20614,0 га.,  в том числе земли  с/х назначения 19688 га. Численность постоянного населения на 01.01.2013г. составила  3247человека.

Основными внешними транспортными связями   территории Россошенского сельского поселения  с Волгоградом и населенными пунктами Волгоградской области являются:  - автомобильная дорога общего пользования регионального значения Волгоградской области «М-6 «Каспий» - Качалинская  - Вертячий – Гумрак».

Действующие на территории Россошенского сельского поселения организации и предприятия.

пос. Степной  :

-  сельскохозяйственные  предприятия  ООО «Степное» и  племенное  хозяйство «Степное»;

## - бюджетные предприятия: МБОУ РСОШ - Россошенская средняя  общеобразовательная  школа и  начальная  школа;

## -  Россошенская  участковая  больница  на  25  коек;

## -  отделение Почта России  024;

## -  отделение  Сбербанка  России;

## - Дом  культуры  на  400 мест;

## - 11 торговых  магазинов  и павильонов;

## - коммунальное  предприятие МУП «Россошенское»;

## - газовый  участок МГП «Городищенское» ОАО «Волгоградоблгаз».

с. Россошка: - сельскохозяйственное предприятие - ООО  СХП «Междуреченское»;

- начальная школа;

- ФАП;

- сельская библиотека;

- сельский клуб;

- 2 магазина.

пос. Западновка – 1 магазин.

Основными направлениями деятельности сельскохозяйственных предприятий  являются овощеводство и животноводство.

В Россошенском сельском поселении жилая застройка представлена застройкой смешанного типа: индивидуальными  домами и многоквартирными жилыми домами.

## Общее количество домов поселения – 525, в них жилых помещений -951. Общая  площадь  жилого фонда  Россошенского сельского поселения  - 55,1 тыс.м2.

из них:

- 2-х этажные  многоквартирные  жилые  дома пос. Степной  в  количестве  22шт. , (256 квартир) общей площадью  12,6 тыс.м2 ;

- 2-4 квартирные блокированные жилые дома – 171 шт. (363 квартиры), общей площадью 19,6 тыс. м2;

- индивидуальные жилые дома – 332 дома, общей площадью 22,9 тыс.м2.

Площадь муниципального жилого фонда Россошенского сельского поселения составляет 613,8 м2.

Численность населения Россошенского сельского поселения из-за  повышения  рождаемости и миграции ежегодно растет.

Данные по емкости многоквартирного муниципального  жилищного фонда представлены администрацией Россошенского  поселения. Жилищный фонд составляет 55,1 тыс.кв.м, из них 41,5% приходится на индивидуальный фонд и  58,5% на многоквартирный жилой фонд.

В структуре существующего жилищного фонда поселения многоквартирный капитальный фонд, к которому относятся 2-х   этажные жилые дома 1950-х,  1960-х, 1970-х и 1980-х  годов постройки, имеющие менее 50% физического износа, составляет 7367,5 кв.м. Многоквартирный 2-х этажный  жилой фонд расположен в пос. Степной.

В структуре существующего жилищного фонда поселения индивидуальный жилищный фонд составляет 332 домов, общей площадью 22,9 тыс.кв.м.

Численность постоянно проживающего населения Россошенского сельского поселения на расчетный срок до 2024 года составит 3550  человек.

## Объекты, расположенные на территории поселения, обеспеченные услугой  холодного   водоснабжения:

## ДК  на  400 мест	-    1 объект.

## Россошенская  участковая  больница на  25  коек - 1 объект

## МБОУ РСОШ    школы	-    2 объекта.

## Почта  России отделение  024                 -    1 объект

## Торговые  павильоны, гаражи,  И.П.      -    11 объектов

## С потребителями услуг водоснабжения  заключены  договора. Расчет  производится   согласно  показаний  приборов  учета  потребления   воды   или  согласно  расчетов в соответствии утверждённых тарифов и нормативов.

## Мощность  водозабора  7 скважин            -   2,2 тыс.м3/сут.

## отпуск  воды  потребителям в год:           -    144,2 тыс.м3

## в том   числе  население:                           -    117,8 тыс.м3

## Бюджетные  организации	 :                        -    16,2 тыс.м3

## Прочие  организации:	                                 -    10,2  тыс.м3

# 3. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

## 3.1. Анализ структуры системы водоснабжения

В настоящее время основная потребность в хозяйственно-питьевом, противопожарном и производственном водоснабжения Россошенского сельского поселения  осуществляется из подземных источников. Водозаборные скважины – 7 шт. 1969, 1977, 1973, 1978 и 1969 годов бурения.

Водонапорные башни – 7 шт. Мощность водозаборных сооружений составляет 2688   м3/сутки, а резервный запас чистой воды в башнях Рожновского составляет 440,8 м3. Это  обеспечивает существующее водопотребление поселков (440,8 м3/сутки).

Качество питьевой воды, подаваемой потребителям, по содержанию железа и общей минерализации (сухому остатку) не соответствует установленным стандартам. К тому же высокий уровень износа сетей, по которым вода подается потребителям, безусловно, также оказывает негативное влияние на ее качество.

Потребителями воды в Россошенском сельском поселении являются: население (3247 абонентов, в том числе проживающие в частном жилом фонде – 2551, в многоквартирном - 696), бюджетные организации  - 3 абонента,  прочие потребители -  12 абонентов. С потребителями заключены прямые договора.

Протяженность водопроводных сетей:  26,7 км, в том числе

- водоводов  -  11,2 км,

- уличных сетей – 15,5 км,

Сеть выполнена из стальных, чугунных, асбестоцементных и полиэтиленовых труб диаметром  от 50 до 150 мм. Строительство водопроводной сети осуществлялось по мере развития поселка, в связи с этим в настоящее время существует множество тупиковых участков. Износ существующих водопроводных сетей по  сельскому поселению составляет 100 %.

Учёт расхода воды рассчитывается по производительности насосов и количеству часов их работы.

Недропользователем эксплуатации подземных вод на участках, расположенных на территории поселка является МУП «Россошенское».

Основные данные по существующим водозаборным узлам и скважинам, их месторасположение и характеристика представлены в таблице 1.

Характеристика существующих водозаборных узлов

Таблица 1.

| № № п/п | Наименование объекта и его местоположение | Состав водозаборного узла | Год ввода в эксплуатацию | Производите льность, тыс. м3/сут | Глуби на, м | Наличие Зон санитарной охраны 1 пояса, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Скважина № 3081 п.Степной | Скважина № 3081, насос ЭЦВ 6-16-110 , башня «Рожновского» | 1969 | 0,384 | 335 | 60мх60м радиус 30м |
| 2 | Скважина № 8752 п.Степной | Скважина № 8752, насос ЭЦВ 6-16-110 , башня «Рожновского» | 1977 | 0,384 | 316 | 60мх60м радиус 30м |
| 3 | Скважина № 5867 п.Степной | Скважина № 5867, насос ЭЦВ 6-16-110, башня «Рожновского» | 1973 | 0,384 | 322 | 60мх60м радиус 30м |
| 4 | Скважина № 5869 п.Степной | Скважина № 5869 насос ЭЦВ 6-16-110, башня «Рожновского» | 1973 | 0,384 | 323 | 60мх60м радиус 30м |
| 5 | Скважина № 8751 п.Степной | Скважина № 8751 насос ЭЦВ 6-16-110, башня «Рожновского» | 1977 | 0,384 | 317 | 60мх60м радиус 30м |
| 6 | Скважина № 2989 х.Россошка | Скважина № 2989 насос ЭЦВ 6-16-110, башня «Рожновского» | 1969 | 0,384 | 316 | 60мх60м радиус 30м |
| 7 | Скважина № 8943 х.Западновка | Скважина № 8943 насос ЭЦВ 6-16-110, башня «Рожновского» | 1978 | 0,384 | 303 | 60мх60м радиус 30м |

Характеристика оборудования водозаборных узлов

Таблица 2.

| №№ п/п | Наименование узла и его местоположение | Количество и объем резервуаров, м3 | марка насоса | Производительность, м3/ч | Напор, м | Мощность, кВт | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водозабор № 1, ул. Комсомольская | башня- 25 м3 | ЭЦВ-6-16-110 | 16 | 110 | 7,5 | 20А |
| 2 | Водозабор № 2, ул. Степная | башня- 25 м3 | ЭЦВ-6-16-110 | 16 | 110 | 7,5 | 20А |
| 3 | Водозабор № 3, ул. Гвардейская | башня – 15 м3 | ЭЦВ-6-10-185 | 16 | 110 | 7,5 | 20А |
| 4 | Водозабор № 4, ул. Восточная | башня – 15 м3 | ЭЦВ-6-10-185 | 16 | 110 | 7,5 | 20А |
| 5 | Водозабор № 5, ул. Южная | башня – 25 м3 | ЭЦВ-6-10-185 | 16 | 110 | 7,5 | 20А |
| 6 | Водозабор № 6, ул. Новая, х.Россошка | башня – 25 м3 | ЭЦВ-6-10-185 | 16 | 110 | 7,5 | 20А |
| 4 | Водозабор № 7 х.Западновка | башня – 25 м3 | ЭЦВ-6-10-185 | 16 | 110 | 7,5 | 20А |

Водозаборы не оборудованы очистными сооружениями.

Данные лабораторных анализов воды приведены в таблице 3.

Данные лабораторных анализов качества воды

Таблица 3.

| № пп | Показатель состава сточных вод | Единица измерения | Норматив СанПиН 2.1.4.1074-01 | Результат исследования (наименование водопроводных очистных сооружений) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жесткость общая | градус Ж | Не более 7,0 | 2,15 + 0,32 |
| 2 | Окисляемость перманганатная | мг О/л | Не более 5,0 | 0,82 + 0,29 |
| 3 | Фториды (F-) | мг/л | Не более 1,5 | - |
| 4 | Железо (суммарно) | мг/л | Не более 0,3 | 0,21 |
| 5 | Мутность | ЕМФ | Не более 2,6 | 0,5 |
| 6 | Марганец | мг/л | Не более 0,1 | - |
| 7 | Сульфаты | мг/л | Не более 500,0 | 127 + 12,7 |
| 8 | Кадмий (суммарно) | мг/л | Не более 0,001 | - |
| 9 | Нитраты (по NO3) | мг/л | Не более 45,0 | 3,15 + 0,47 |
| 10 | Аммиак (по азоту) | мг/л | Не более 2,0 | 0,23 + 0,02 |
| 11 | Никель (суммарно) | мг/л | Не более 0,1 | - |
| 12 | Свинец (суммарно) | мг/л | Не более 0,03 | - |
| 13 | Цинк (суммарно) | мг/л | Не более 5,0 | - |
| 14 | Медь (суммарно) | мг/л | Не более 1,0 | - |
| 15 | Водородный показатель (рН) | ед. рН | В пределах 6-9 | 7,9 |
| 16 | Цветность | градусы | Не более 20 | 7 |
| 17 | Привкус | баллы | Не более 2 | 1 |
| 18 | Запах | баллы | Не более 2 | 1 |

В настоящее время подача воды питьевого качества потребителям Россошенского сельского поселения из 7-ми артезианских скважин составляет 0,441 тыс. м3/сутки., с учетом сезонного населения – 0,02 тыс.м3/сутки. Водопроводными сетями охвачено 95 % территории жилой застройки.

Выводы:

- Отбор воды осуществляется с помощью глубинных насосов ЭЦВ-6-16-110 из водозаборных скважин, размещаемых на территориях жилой застройки Россошенского сельского поселения.

- Источником водоснабжения Россошенского сельского поселения являются артезианские скважины.

- Вода соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества" (если вода не соответствует требованиям, указывается наименование недостигнутых показателей).

- Водопроводная сеть на территории поселения, проложенная до 1970 года, имеет состояние повышенного износа и требует частичной перекладки и замены трубопроводов.

## 3.2. Анализ существующих проблем

Наиболее значимой проблемой водоснабжения Россошенского сельского поселения  является дефицит в снабжении потребителей питьевой водой во время сезонных пиковых нагрузок, а так же 100% износ водопроводных сетей. Для решения данной проблемы используются любые возможности: это и закольцовка отдельных тупиковых участков водопроводной сети, с целью улучшения гидравлического баланса, и строительство новых скважин в зонах перспективной жилой застройки, и капитальный ремонт всей водопроводной сети.

## 3.3. Обоснование объемов производственных мощностей

Развитие систем водоснабжения и водоотведения на период до 2024 года учитывает мероприятия по реорганизации пространственной организации Россошенского сельского поселения :

-	увеличение размера территорий, занятых индивидуальной жилой застройкой повышенной комфортности, на основе нового строительства на свободных от застройки территориях и реконструкции существующих кварталов жилой застройки;

-	создание благоустроенных рекреационных территорий, включающих водноспортивные комплексы, пляжные зоны, базы отдыха, спортивные и игровые площадки.

Реализация Схемы должна обеспечить развитие систем централизованного водоснабжения и водоотведения в соответствии с потребностями зон жилищного и коммунально-промышленного строительства до 2024 года и подключения 100% населения Россошенского сельского поселения к централизованным системам водоснабжения и водоотведения. Прирост численности постоянного населения на расчетный срок представлен в таблице 4.

Таблица 4

| № п/п | Населенный пункт | Число постоянных хозяйств | Численность постоянного населения, чел. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Современное состояние, 2013 год | Расчетный срок – 2024 год |
|  |  |  |  | Прирост | Итого |
| 1 | п.Степной | 742 | 2475 | 220 | 2695 |
| 2 | х.Россошка | 125 | 421 | 30 | 451 |
| 3 | х.Западновка | 68 | 232 | 18 | 250 |
| 4 | х.Бородино | 16 | 119 | 5 | 124 |
|  | Всего по населению: | 951 | 3247 | 273 | 3520 |

Жилищное строительство на период до 2024 года планируется с постепенным нарастанием ежегодного ввода жилья до достижения благоприятных жилищных условий. Перечень намеченных к освоению до 2024 года планировочных районов, учтенных программой с указанием объемов и сроков ввода жилья, а также рост численности населения, представлен в таблице 5.

Таблица 5.

| Поз. | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 2013 год | 1 этап 2014 – 2017 годы | Расчетный срок 2018 - 2024 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Население |
| 1 | Население постоянное сезонное | чел. чел. | 3247 500 | 3495 500 | 3520 500 |
|  | Итого по населенному пункту | чел. | 3747 | 3995 | 4020 |
|  | в том числе: п.Степной постоянное сезонное х.Бородино постоянное сезонное х.Западновка постоянное сезонное х.Россошка постоянное сезонное | чел. чел. -//- -//- чел. -//- -//- чел. -//- -//- чел. -//- -//- | 2875 2475 400 119 119 - 232 232 - 521 421 100 | 3114 2714 400 120 120 - 235 235 - 526 426 100 | 3130 2730 400 120 120 - 240 240 - 530 430 100 |
| Жилищный фонд для постоянного проживания |
| 1 | Многоквартирная жилая застройка | тыс.кв.м | 20,26 | 20,26 | 20,26 |
| 2 | Блокированная жилая застройка | тыс.кв.м | 3,99 | 3,99 | 3,99 |
| 3 | Индивидуальная жилая застройка | тыс.кв.м | 22,54 | 25,74 | 32,74 |
|  | Итого | тыс.кв.м | 46,79 | 49,99 | 56,59 |
| Жилищный фонд для сезонного проживания |
| 1 | Многоквартирная жилая застройка | тыс. кв. м | 32,2 | 35,0 | 35,0 |
| 2 | Индивидуальная жилая застройка | тыс. кв. м | 22,9 | 23,9 | 24,9 |
|  | Итого | тыс. кв. м | 55,1 | 58,9 | 59,9 |
| Жилищный фонд для сезонного проживания |
| 1 | Индивидуальная жилая застройка | тыс. кв. м | - | - | - |
| 2 | Дачные и садовые организации | тыс. кв. м | - | - | - |
|  | Итого | тыс. кв. м | - | - | - |
|  | Всего по поселению | тыс. кв. м | 55,1 | 58,9 | 59,9 |
| Новое жилищное строительство |
| 1 | Многоквартирная жилая застройка | тыс. кв. м | - | 2,8 | - |
| 2 | Индивидуальная жилая застройка | тыс. кв. м | 0,2 | 1,0 | 1,0 |
| 3 | Дачное строительство | тыс. кв. м | - | - | - |
|  | Итого | тыс. кв. м | 0,2 | 3,8 | 1,0 |

## 3.4. Перспективное потребление коммунальных ресурсов в системе водоснабжения

Источником хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения Россошенского сельского поселения принимаются водозаборные скважины.

При проектировании системы водоснабжения определяются требуемые расходы воды для различных потребителей. Расходование воды на хозяйственно-питьевые нужды населения является основной категорией водопотребления в сельском поселении. Количество расходуемой воды зависит от степени санитарно-технического благоустройства районов жилой застройки.

Благоустройство жилой застройки для поселения принято следующим:

- планируемая жилая застройка на конец расчетного срока (2024 год) оборудуется внутренними системами водоснабжения и канализации;

- существующий сохраняемый малоэтажный жилой фонд оборудуется ванными и местными водонагревателями;

-	новое  индивидуальное  жилищное  строительство  оборудуется  ванными и местными водонагревателями;

В соответствии с СНиП 2.04.01-85* "Внутренний водопровод и канализация зданий" и с учетом нормы водопотребления приняты для:

- малоэтажной застройки с водопроводом, канализацией и ванными с быстродействующими газовыми водонагревателями - 180 л/чел. в сутки;

- индивидуальной жилой застройки - 125 л/чел. в сутки для населения с постоянным проживанием;

- жилой застройки без водопровода и канализации при круглогодичном проживании - 40 л/чел в сутки.

Суточный коэффициент неравномерности принят 0,75 в соответствии с СНиП 2.04.02-84* "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения".

Расчет расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды населения по этапам строительства представлен в таблице 6.

Для планируемых объектов капитального строительства производственно-коммунального и коммунально-бытового обслуживания, рекреационного и общественно-делового назначения приняты следующие нормы водопотребления:

- общественно-деловые учреждения - 10 л на одного работника;

- школьные образовательные учреждения - 18 л на одного ученика;

- производственно - коммунальные объекты - 15 л на одного человека в смену. Расходы воды на нужды планируемых объектов капитального строительства производственно-коммунального и социально-бытового обслуживания приведены в таблице

Расходы воды на наружное пожаротушение в населенных пунктах поселения принимаются в соответствии с СНиП 2.04.02-84* "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения", исходя из численности населения и территории объектов.

Расход воды на наружное пожаротушение в жилых кварталах – 5,0 л/с; для коммунально-производственных объектов – 5,0 л/с.

Вода на пожаротушение хранится в резервуарах на водозаборных узлах. Суточный расход воды на восстановление противопожарного запаса составит 0,07 м3/сут.

Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения

Таблица 6

| №№ п/п | Вид жилой застройки | Норма водопотре бления, л/чел. в сутки | Современное состояние – 2013 год | 1 этап строительства – 2017 год | 2 этап строительства – 2020 год | Расчетный срок строительства- 2024 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Население, тыс.чел, | Среднесуточное водопотребление, м3/сут. | Максимальное суточное водопотребление, м3/сут | Население, тыс.чел. | Среднесуточное водопотребление, м3/сут. | Максимальное суточное водопотребление, м3/сут | Население, тыс.чел. | Среднесуточное водопотребление, м3/сут. | Максимальное суточное водопотребление, м3/сут | Население, тыс.чел. | Среднесуточное водопотребление, м3/сут. | Максимальное суточное водопотребление, м3/сут |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Постоянное население |
| 1. | Многоквартирная жилая застройка малой и средней этажности (2-4 этажа) | 180 | 0,696 | 125,3 | 128 | 0,885 | 159,3 | 161,5 | 0,910 | 163,8 | 165,0 | 0,990 | 178,2 | 180 |
| 2. | Индивидуальна я жилая застройка | 125 | 0,688 | 86 | 88 | 0,895 | 111,9 | 115 | 0,970 | 121,3 | 123,5 | 0,985 | 123,1 | 125,0 |
| . | Жилая застройка с водопроводом без канализации при круглогодичном проживании | 85 | 1,863 | 158,4 | 160,5 | 1,715 | 145,8 | 149,0 | 1,630 | 138,6 | 140,0 | 1,545 | 131,3 | 132,0 |
|  | Итого по постоянному населению: |  | 3,247 | 369,7 | 376,5 | 3,495 | 417 | 425,5 | 3,510 | 423,7 | 428,5 | 3,520 | 432,6 | 437,0 |
| 5. | Индивидуальная жилая застройка без водопровода и канализации сезонного проживания | 40 | 500 | 20,0 | 20,0 | 0,50 | 20,0 | 20,0 | 0,50 | 20,0 | 20,0 | 0,50 | 20,0 | 20,0 |
| 6. | ИЖС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по сезонному поселению |  | 0,50 | 20,0 | 20,0 | 0,50 | 20,0 | 20,0 | 0,50 | 20,0 | 20,0 | 0,50 | 20,0 | 20,0 |
|  | Всего по поселению: | - | 3,747 | 389,7 | 396,5 | 3,995 | 437,0 | 445,5 | 4,010 | 443,7 | 448,5 | 4,020 | 452,6 | 457,0 |

Расчетные расходы воды на нужды планируемых объектов капитального строительства производственно-коммунального и социально-бытового обслуживания

Таблица 7

| № п/п | Планируемые объекты | Единица измерения | Норма водопотребления, л | Современное состояние на 2013 год | 1 этап строительства – 2014-2017 год | 2 этап строительства – 2018-2020 год | 3 этап строительства- 2021-2024 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | потреб. | м3/сут | потреб. | м3/сут | потреб. | м3/сут | потреб. | м3/сут |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Общеобразовательные школы | 1 учащийся | 18 | 223 | 4,0 | 235 | 4,2 | 240 | 4,3 | 245 | 4,4 |
| 2 | Россошенская уч. б-ца | 1 место | 165 | 15 | 2,5 | 20 | 3,3 | 25 | 4,1 | 28 | 4,6 |
| 3 | Дошкольные образовательные учреждения | 1 ребенок | 75 | - | - | 110 | 8,25 | 110 | 8,25 | 110 | 8,25 |
| 4 | Дом культуры | 1место | 10 | 400 | 4,0 | 400 | 4,0 | 400 | 4,0 | 400 | 4,0 |
| 5 | Производственно -коммунальные объекты | 1 человек | 15 | 33 | 0,5 | 35 | 0,5 | 38 | 0,6 | 43 | 0,6 |
| 6 | Итого | - | - | - | 11,0 | - | 20,25 | - | 21,25 | - | 21,85 |

Суммарное водопотребление Россошенского сельского поселения по этапам строительства представлено в таблице 8.

Таблица 8

| №пп | Наименование водопотребителей | Потребность в воде, м3/сутки |
| --- | --- | --- |
|  |  |  | питьевого качества |  |  | технической |
|  |  | соврем. состоян. 2013 год | I этап 2017 год | 2 этап 2020 год | расчетный срок , 2024 год | I этап 2017 год | 2 этап 2020 | расчетный срок , 2024 год |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Население | 389,7 | 437,0 | 443,7 | 452,6 | - | - | - |
|  | Объекты |  |  |  |  |  |  |  |
|  | производственно- |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | коммунального и общественно-делового назначения | 11,0 | 20,25 | 21,25 | 21,85 | - | - | - |
| 3 | Полив улиц и зеленых насаждений | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого: | 400,7 | 457,25 | 464,95 | 474,45 | - | - | - |
|  | Неучтенные расходы 10% | 40,1 | 45,7 | 46,5 | 47,4 | - | - | - |
|  | Всего: | 440,8 | 502,95 | 511,45 | 521,85 | - | - | - |

Суммарное водопотребление Россошенского сельского поселения на расчетный период составляет 521,85 м3 /сутки воды питьевого качества из артезианских скважин.

## 3.5. Перспективная схема водоснабжения

Источником водоснабжения Россошенского сельского поселения на расчетный срок принимаются артезианские скважины. На территории поселения предусматривается 100%-ное обеспечение централизованным водоснабжением существующих и планируемых на данный период объектов капитального строительства. Водоснабжение населенных пунктов организуется от существующих, требующих реконструкции и планируемых водозаборных узлов (далее – ВЗУ). Увеличение водопотребления поселения планируется за счет развития объектов хозяйственной деятельности и прироста населения.

Расчетное потребление воды питьевого качества на территории сельского поселения составит:

- на 1 этап строительства – 0,503 тыс. м3/сут.;

- на 2 этап строительства – 0,511 тыс. м3/ сут.

- на расчетный срок строительства – 0,522 тыс. м3/сут.;

Существующие мощности водозаборных сооружений Россошенского сельского поселения способны обеспечить потребность в водоснабжении в пределах 550 м3/сутки, однако для улучшения гидравлического баланса  водопроводной сети планируется строительство дополнительных мощностей на территории перспективной застройки.

На территории поселения сохраняется существующая и, в связи с освоением новых территорий, будет развиваться планируемая централизованная система водоснабжения.

Водоснабжение планируемых объектов капитального строительства предусматривается от ВЗУ, состав которых предполагает наличие:

- Скважина № 3081,  башня «Рожновского»;

- Скважина № 8752, башня "Рожновского";

- Скважина № 5867, башня «Рожновского»;

- Скважина № 5869, башня "Рожновского";

- Скважина №6456, башня "Рожновского";

- Сважина № 2989, башня "Рожновского" (х.Россошка);

- Скважина №8943, башня "Рожновского" (х.Западновка).

Состав и характеристика ВЗУ определяются на последующих стадиях проектирования.

Водопроводные сети необходимо предусмотреть для обеспечения 100%-ного охвата жилой и коммунальной застройки централизованными системами водоснабжения с одновременной заменой старых сетей, выработавших свой амортизационный срок и сетей с недостаточной пропускной способностью.

Площадки под размещение новых водозаборных узлов согласовываются с органами санитарного надзора в установленном порядке после получения необходимых заключений. Выбор площадок под новое водозаборное сооружение производится с учетом соблюдения первого пояса зоны санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения".

Подключение планируемых площадок нового строительства, располагаемых на территории или вблизи действующих систем водоснабжения, производится по техническим условиям владельцев водопроводных сооружений.

Для снижения расходов воды на нужды орошения следует использовать поверхностные воды рек, озер и прудов с организацией локальных систем водоподготовки.

Для улучшения органолептических свойств питьевой воды на всех водозаборных узлах следует предусмотреть водоподготовку в составе установок обезжелезивания и обеззараживания воды.

Для снижения потерь воды, связанных с нерациональным ее использованием, у потребителей повсеместно устанавливаются счетчики учета расхода воды.

Для нормальной работы системы водоснабжения Россошенского сельского поселения планируется:

- реконструировать существующие ВЗУ в Россошенском сельском поселении с заменой оборудования, выработавшего свой амортизационный срок (глубинные насосы и др.) и со строительством  узла водоподготовки;

-	получить гидрогеологические заключения по площадкам, отведенным для размещения новых водозаборных узлов в зонах капитального строительства населенных пунктов. Для соблюдения зоны санитарной охраны I пояса в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения" и СНиП 2.04.02-84* "Водоснабжение наружной сети и сооружений" площадь каждого водозаборного узла принимается не менее 1,2 га;

- заменить водоподъемное оборудование скважин.

На I этап строительства расчетное водопотребление по Россошенскому сельскому поселению составит – 0,503 тыс. м3/сутки.

На этот период для обеспечения жителей поселения водой питьевого качества в системе хозяйственно-питьевого водоснабжения необходимо выполнить следующие мероприятия:

- замена насосного оборудования подкачивающей станции.

На II этап строительства расчетное водопотребление по Россошенскому сельскому поселению составит 0,511 тыс. м3/сутки.

На этот период для обеспечения жителей поселения водой питьевого качества в системе хозяйственно-питьевого водоснабжения необходимо выполнить следующие мероприятия:

- строительство резервуаров питьевой воды в юго-восточной части поселка.

На расчетный срок водопотребление поселения составит 0,522 тыс. м3/сутки. На этот период для обеспечения потребителей водой питьевого качества необходимо выполнить следующие мероприятия:

- строительство водозаборной скважины в зоне перспективной жилой застройки;

- установка аппаратов обезжелезивания и обеззараживания воды на все существующие скважины.

# 4. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

## 4.1. Анализ структуры системы водоотведения

В Россошенском сельском поселении имеется централизованная система хозяйственно-бытовой канализации:

- 1 бассейн канализования – в п. Степной.

Отвод и сбор сточных вод осуществляется по самотечной и напорной системе канализации в пруды накопители-испарители. В Россошенском сельском поселении имеются отдельные жилые дома индивидуальной застройки, жители которых пользуются выгребами.

Бассейн канализования

В систему водоотведения п. Степной поступают стоки от населения, социальных объектов (школа, больница, ДК, административные здания) и прочих потребителей данной услуги.

Канализационными сетями охвачена территория п. Степной. Сеть водоотведения является общесплавной и предназначена для транспортирования хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод на поля фильтрации. Канализационная сеть построена по схеме, определяемой планировкой застройки, общим направлениям рельефа местности и местоположением очистных сооружений канализации. Сети проложены из чугунных, керамических и асбестовых  труб диаметром 100 - 200 мм и имеют предельный уровень износа. Общая протяженность канализационных сетей поселения составляет 12,7 км. Канализационными сетями охвачено 50 % территории жилой застройки.

Сточные воды от п. Степной  поступают по самотечной и напорной системе канализации на поля фильтрации.

## 4.2. Анализ существующих проблем

- В настоящее время Россошенское сельское поселение имеет среднюю степень благоустройства. Централизованной системой канализации охвачено около 50 % территории жилой застройки.

- В связи с увеличением расхода сточных вод от существующих и планируемых объектов капитального строительства требуется реконструкция существующих полей фильтрации.

- Для приведения степени очистки сточных вод к показателям, допустимым для сброса в водоем рыбохозяйственного назначения, необходимо строительство новых.

4. К физическому износу сетей, оборудования и сооружений системы водоотведения привели длительный срок эксплуатации и агрессивная среда.

5. Отсутствие перспективной схемы водоотведения замедляет развитие поселения в целом.

Отсутствие систем сбора и очистки поверхностного стока в жилых и промышленных зонах поселения способствует загрязнению существующих водных объектов, грунтовых вод и грунтов, а также подтоплению территории.

## 4.3.Перспективные расчетные расходы сточных вод

Нормы водоотведения от населения согласно "СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения" принимаются равными нормам водопотребления, без учета расходов воды на восстановление пожарного запаса и полив территории, с учетом коэффициента суточной неравномерности.

Результаты расчета суммарного расхода сточных вод от Россошенского сельского поселения представлены в таблице 9

Суммарный расчет расходов сточных вод по поселению

Таблица 9

|  |  |  | Водоотведение, м3/сут. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п.п. | Наименование |  |  |  |  |
|  | объектов водоотведения | Современное состояние на 2013 год | 1 этап стр-ва – 2017 год | 2 этап стр-ва – 2020 год | 3 этап стр-ва -2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Население | 146,3 | 158,0 | 164,3 | 167,6 |
|  | Объекты производственно- коммунального, рекреационного, коммунально-бытового и общественно-делового назначения | 49,9 | 53,9 | 56,0 | 57,2 |
| 2 |  |  |  |  |  |
|  | Итого: | 196,2 | 211,9 | 220,3 | 224,8 |
| 3 | Неучтенные расходы | - | - | - | - |
|  | Всего: | 196,2 | 211,9 | 220,3 | 224,8 |

## 4.4. Перспективная схема хозяйственно-бытовой канализации

Перспективная схема водоотведения учитывает развитие Россошенского сельского поселения, его первоочередную и перспективную застройки, исходя из увеличения степени благоустройства жилых зданий, развития производственных, рекреационных и общественно-деловых центров.

Перспективная система водоотведения предусматривает строительство (либо модернизацию) единой централизованной системы, в которую будут поступать хозяйственно-бытовые и промышленные стоки.  Для Россошенского сельского поселения принята самотечная и напорная система водоотведения с учетом рельефа местности, обуславливающая наличие полей фильтрации  п.Степной.

Схемы существующей централизованной системы водоотведения бассейнов канализования Россошенского поселения представлена на рисунке.

Общее расчетное водоотведение по поселению составит:

- на I этап строительства – 0,2119 тыс. м3/сутки;

- на II этап строительства – 0,2203 тыс. м3/сутки;

- на III этап строительства – 0,2248 тыс. м3/сутки.

На территории поселения предлагается реконструкция и модернизация существующих полей фильтрации, расположенных на западной окраине п.Степной строительство канализационных очистных сооружений  и замена изношенных канализационных сетей.

Состав и характеристика, а также местоположение производственных объектов системы водоотведения определяются на последующих стадиях проектирования. Площадки планируемых объектов канализования, располагаемые рядом, следует объединять в единые системы хозяйственно-бытовой канализации. Территория существующей и планируемой застройки может быть подключена к существующим очистным сооружениям.

Для обеспечения отвода и очистки бытовых стоков на территории поселения предусматриваются следующие мероприятия:

- реконструкция существующих полей фильтрации;

- реконструкция  КНС;

-ремонт напорной и самотечной канализации.

Сточные воды от существующих и планируемых производственных зон должны очищаться на локальных очистных сооружениях до ПДК, допустимых к сбросу в сеть хозяйственно-бытовой канализации.

# 5. МЕРОПРИЯТИЯ СХЕМЫ

## 5.1. Мероприятия по строительству инженерной инфраструктуры водоснабжения

Общая потребность в воде на конец расчетного периода (2024 год) должна составить 0,457 тыс. м3/сут.

Для обеспечения указанной потребности в воде с учетом 100% подключения всех потребителей к централизованной системе водоснабжения предлагаются мероприятия поэтапного освоения мощностей в соответствии с этапами жилищного строительства и освоения выделяемых площадок под застройку производственных, социально-культурных и рекреационных объектов.

I этап. 2014 - 2017 гг.

- поэтапная реконструкция  существующей водопроводной сети и прокладка труб из полимерных материалов, плановая протяжённость прокладки новых туб -9,0км;

-   строительство водозаборных скважин ул. Южная, пос. Степной и в х. Бородино;

- поэтапное строительство магистральных водопроводов в районе планируемой застройки по ул. Гвардейская,пос. Степной , район застройки верхнего участка пос. Степной, общей протяжённостью 1,0 км;

-организации I и II пояса зон санитарной охраны для всех действующих и планируемых ВЗУ в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения";

II этап строительства 2018- 2020 гг.

- поэтапная реконструкция  существующей водопроводной сети и прокладка труб из полимерных материалов, плановая протяжённость прокладки новых туб -9,0км;

-   строительство водозаборной скважины по  ул. Новая, с. Россошка;

- поэтапное строительство магистральных водопроводов в районе планируемой застройки по ул. Гвардейская, пос. Степной, район  застройки верхнего участка пос. Степной, общей протяжённостью 1,3 км;

III этап строительства (расчетный срок 2021 – 2024 гг.)

- поэтапная реконструкция  существующей водопроводной сети и прокладка труб из полимерных материалов, плановая протяжённость прокладки новых туб – 8,7км;

-   строительство водозаборной скважины в пос. Западновка;

- поэтапное строительство магистральных водопроводов в районе планируемой застройки по ул. Гвардейская, пос. Степной, район  застройки верхнего участка пос. Степной, общей протяжённостью 1,4 км;

- строительство накопительной подпитывающей станции -резервуаров питьевой воды в юго-восточной части поселка.

- установка аппаратов обезжелезивания и обеззараживания воды на все существующие скважины. -

Повышение надежности системы водоснабжения будет достигаться за счет обустройства ВЗУ новым оборудованием ,в т.ч.  - установка аппаратов обезжелезивания и обеззараживания воды на все существующие скважины,  а также  установка приборов учета воды в точках водоразбора. Все водоводы будут прокладываться из полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001 "Питьевая" диаметром от 50 до 150 мм. Общая протяженность сетей составит 36,7 км.

## 5.2. Мероприятия по строительству инженерной инфраструктуры водоотведения

Водоотведение будет осуществляться самотечными канализационными коллекторами до КНС, далее по напорному коллектору на реконструируемые поля фильтрации.

Общая протяженность канализационных сетей диаметром 100 - 200 мм составит 12,7 км. Самотечная сеть канализации прокладывается из полиэтиленовых безнапорных труб ТУ 2248-003-75245920-2005. Напорная канализационная сеть - из полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001 "Техническая ".

На расчетный срок водоотведение по поселению составит 0,2248 тыс. м3/сут. Для развития централизованной системы хозяйственно-бытовой канализации запланированы следующие мероприятия:

I этап. 2014 - 2017 гг.

- реконструкция существующих полей фильтрации и КНС;

- приобретение спецтехники.

II этап. 2018 - 2020 гг.

- реконструкция  сетей самотечной канализации в существующей  застройке, общей протяженностью  6,2 км;

III этап. 2021 - 2024 гг.

– реконструкция  напорной канализационной сети в   существующей застройке, общей протяжённостью -6,5км.

# 6. ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

В соответствии с действующим законодательством в объём финансовых потребностей на реализацию мероприятий настоящей программы включается весь комплекс расходов, связанных с проведением её мероприятий. К таким расходам относятся:

- проектно-изыскательские работы;

- строительно-монтажные работы;

- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;

- приобретение материалов и оборудования;

- пусконаладочные работы;

- дополнительные налоговые платежи, возникающие от увеличения выручки в связи с реализацией программы.

Таким образом, финансовые потребности включают в себя сметную стоимость реконструкции и строительства производственных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения. Кроме того, финансовые потребности включают в себя добавочную стоимость, учитывающую инфляцию, налог на прибыль, необходимые суммы кредитов.

Сметная стоимость в текущих ценах - это стоимость мероприятия в ценах того года, в котором планируется его проведение, и складывается из всех затрат на строительство с учётом всех вышеперечисленных составляющих.

Сметная стоимость строительства и реконструкции объектов определена в ценах 2013 года. За основу принимаются сметы-аналоги.

Всего инвестиций на 2014 - 2024 годы необходимо 43,0 млн. руб., в т.ч. для реконструкции и строительства системы водоснабжения 23,8 млн.руб., для реконструкции и строительства системы водоотведения 19,2 млн.руб.

В таблице 10 представлена информация по финансовым потребностям проведения мероприятий в разбивке по годам и видам деятельности.

Таблица 10

| Год | Расходы на мероприятия с учетом инфляции, тыс.руб. (без НДС) |
| --- | --- |
|  | Водоснабжение | Водоотведение | ИТОГО по программе |
| 2014 | 1,45 | 1.0 | 2,45 |
| 2015 | 2,05 | 3,0 | 5,05 |
| 2016 | 1,75 | 3,0 | 4,75 |
| 2017 | 1,8 | 2,0 | 3,8 |
| Итого: 1-й этап | 7,05 | 9,0 | 16,05 |
| 2018 | 1,95 | 2,4 | 4,35 |
| 2019 | 3,05 | 2,3 | 5,35 |
| 2020 | 1,95 | 2,3 | 4,25 |
| Итого 2018-2020гг 2-й этап | 6,95 | 7,0 | 13,95 |
| 2021 | 1,4 | 0,5 | 1,9 |
| 2022 | 5,5 | 1,0 | 6,5 |
| 2023 | 1,5 | 1,0 | 2,5 |
| 2024 | 1,4 | 0,7 | 2,1 |
| Итого: 2020-2024гг 3-й этап | 9,8 | 3,2 | 13,0 |
| Всего по проекту | 23,8 | 19,2 | 43,0 |

# 7. ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

## 7.1. Сводная потребность в инвестициях на реализацию мероприятий программы

Реализация мероприятий программы предполагается не только за счет средств организации коммунального комплекса, полученных в виде платы за подключение, но и за счет средств внебюджетных источников (частные инвесторы, кредитные средства, личные средства граждан).

Общая сумма инвестиций, учитываемая в плате за подключение на реализацию мероприятий программы (без учета НДС) составит всего 17,2 млн. рублей, в т.ч.  приходящиеся на водоотведение – 17,2 млн. рублей.

## 7.2. Структура финансирования программных мероприятий.

Общий объем финансирования развития схемы водоснабжения и водоотведения в 2014 – 2024 годах составляет:

- Всего:- 43,0 млн. рублей

в том числе:

- от прибыли за реализацию услуг водоснабжения и водоотведения -  3,00 млн. рублей;

- от платы за подключение к инженерным системам водоснабжения и водоотведения  -  0,2 млн. рублей;

- местный бюджет -  5,6 млн. рублей;

- средства областного и федерального бюджетов, обеспечивающих долевую часть федеральных программ    - 17,0млн. рублей;

- внебюджетные источники -  17,2 млн. рублей.

## 7.3. Предварительный расчет тарифов на подключение к системам водоснабжения и водоотведения

Размер тарифа на подключение определяется как отношение финансовых потребностей, финансируемых за счет тарифов на подключение организации коммунального комплекса или иных источников к присоединяемой нагрузке. Основным исходным параметром расчета тарифа на подключение являются мероприятия комплексного развития систем водоснабжения и водоотведения Россошенского  сельского поселения.

Тариф на подключение строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системе водоснабжения (Твподкл) при увеличении пропускной способности водопроводных сетей или строительства новых рассчитывается по формуле:

Твподкл = Ф Пв / Qувел.водосн.абон.

где:	Ф Пв –  финансовые потребности, направляемые на модернизацию, реконструкцию и строительство новых объектов, результатом которых является увеличение пропускной способности водопроводных сетей  560 тыс.руб;

.-.увел.водосн. Г

Qувел.водосн.абон.	- планируемый объем дополнительной мощности в результате увеличения пропускной способности водопроводных сетей для подключения объектов к системе водоснабжения 8,25 м3 /сут.

Твподкл = 560 000/ 8,25= 67878 руб/м3.час

Тариф на подключение строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системе водоотведения (Ткподкл) при увеличении пропускной способности канализационных сетей или строительства новых рассчитывается по формуле:

Ткподкл = Ф Пк / Qувел.водосн.абон.

где:	Ф Пк - финансовые потребности, направляемые на модернизацию, реконструкцию и строительство новых объектов, результатом которых является увеличение пропускной способности канализационных сетей 1170,0 тыс.руб.;

Qувел.водосн.абон.- планируемый объем дополнительной мощности в результате увеличения пропускной способности канализационных сетей для подключения объектов к системе водоотведения  8,25 м3 /час.

Твподкл = 1170 000/ 8,25= 141818 руб/м3.час

Таким образом, средневзвешенный тариф на подключение:

к сетям водоснабжения составит:  67878  руб./ м3/час;

- к сетям водоотведения составит:  141818руб./ м3/час.

Плата за работы по присоединению внутриплощадочных или внутридомовых сетей построенного (реконструированного) объекта капитального строительства в точке подключения к сетям инженерно-технического обеспечения (водоснабжения и водоотведения) в состав платы за подключение не включается. Указанные работы могут осуществляться на основании отдельного договора, заключаемого организацией коммунального комплекса и обратившимися к ней лицами, либо в договоре о подключении должно быть определено, на какую из сторон возлагается обязанность по их выполнению.

# 8. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

В результате реализации настоящей программы:

- потребители будут обеспечены коммунальными услугами централизованного водоснабжения и водоотведения;

- будет достигнуто повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг;

- будет улучшена экологическая ситуация;

- будут улучшены экономические показатели коммунального предприятия .

Реализация программы направлена на увеличение мощности по водоснабжению и водоотведению для обеспечения подключения строящихся и существующих объектов Россошенского сельского поселения в необходимых объемах и необходимой точке присоединения на период 2014 - 2024 г.г.

Приложение 1

Сводные  мероприятия

по развитию систем водоснабжения Россошенского сельского поселения Городищенского муниципального района, направленные на повышение качества услуг по водоснабжению, улучшению экологической ситуации и подключению новых абонентов

Реконструкция и развитие сетей водоснабжения.

Увеличение водопотребления в поселке обусловлено прежде всего индивидуальным строительством (к 2024 году добавится порядка 20 частных домовладений) и соответственно развитие социальной инфраструктуры (магазины, пункты бытового обслуживания, детские дошкольные учреждения). Это безусловно приведет к росту объемов водопотребления по отношению к существующей производительности всех имеющихся водозаборных сооружений. Учитывая то что в процессе эксплуатации дебет водозаборных скважин неуклонно снижается, а некоторые участки водопроводной сети имеют тупиковое исполнение, чем и обусловлена ненадежность водоснабжения отдельных зон застройки, можно сделать вывод, что для обеспечения нужд перспективной застройки достаточной мощностью необходимо произвести закольцовку тупиковых участков водопроводной сети, построить новую водозаборную скважину в районе ул. Южная в южной части поселка Степной и накопительно-подпитывающие станции емкостью не менее 30 м3 по ул. Южная и ул.Степная п. Степной; построить новую водозаборную скважину и накопительно-подпитывающую станцию ёмкостью не менее 30 м3 по ул.Новая х.Россошка; накопительно-подпитывающую станцию х.Западновка; новую водозаборную скважину и накопительно-подпитывающую станцию ёмкостью не менее 30 м3 в х.Бородино.

Таким образом, водоснабжение новых зон застройки будет обеспечено только при условии строительства нового водозабора, который в силу своего географического положения позволит обеспечить гидравлический баланс водопроводной сети и равномерное распределение воды по всем потребителям.

Программные мероприятия по водоснабжению  способствуют гарантированному обеспечению водой питьевого качества существующих и перспективных потребителей, а также обеспечивают повышение эффективности и надежности системы.

Таблица 1

| № п/п | Краткое описание проекта | Цель проекта | Технические параметры проекта | Капитальные затраты по проекту, млн.руб. | Срок реализации проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2 этап 2018-2020 гг | 3 этап 2021-2024гг | Всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Внедрение труб из полимерных материалов | Поэтапная замена участков водопроводной сети с полным износом на трубы из современных материалов | 26700 п.м. | 0,55 | 1,1 | 1,65 | 1,65 |  | 4,95 |  | 4,8 | 14,7 | 2014-2024г.г. |
| 2 | Строительство водозаборных скважин в районе ул. Южная п.Степной, ул.Новая х.Россошка, х.Западновка, х.Бородино | Улучшение качества услуг | Водозаборная скважина с насосом ЭЦВ 6-16-110, мощностью 16 м3/час | 0,8 | 0,8 |  |  |  | 1,0 |  | 1,0 | 3,6 | 2014- 2022г. |
| 3 | Строительство накопительно-подпитывающей станции | Улучшение качества услуг | Накопительно-подпитывающая станция объемом 30 м3 |  |  |  |  |  |  |  | 3,00 | 3,000 | 2022 |
| 4 | Строительство магистральных водопроводов для планируемой застройки пос. Степной | Обеспечение населения питьевой водой | 3700м | 0,1 | 0,15 | 0,1 | 0,15 |  | 1,0 |  | 1,0 | 2,5 | 2014-2024г. |
| Итого | 1,45 | 2,05 | 1,75 | 1,8 |  | 6,95 |  | 9,8 | 23,8 |  |

Сводные мероприятия

по реконструкции и развитию систем водоотведения Россошенского сельского поселения Городищенского муниципального района, направленные на повышение качества услуг по водоснабжению, улучшению экологической ситуации и подключению новых абонентов

Программа развития системы водоотведения включает проекты по подключению новых потребителей к системе водоотведения, проекты, обеспечивающие экологическую безопасность Россошенского сельского поселения и минимизацию загрязнения окружающей среды путем модернизации системы водоотведения, а также проекты по повышению эффективности и надежности работы системы.

Таблица 2

| № п/п | Краткое описание проекта | Цель проекта | Технические параметры проекта | Капитальные затраты по проекту, млн.руб. | Срок реализации проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2 этап 2018-2020 гг | 3 этап 2021-2024гг | Всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Реконструкция сетей канализации пос. Степной | Снижение аварийности, бесперебойная работа КНС, улучшение санитарно-экологической обстановки, увеличение объёмов пропускной способности канализационной системы | Ремонт самотечной канализации, ремонт (восстановление) полей фильтрации, ремонт КНС и напорного трубопровода | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 7,0 |  | 3,2 | 17,2 | 2014-2024гг |
| 2. | Приобретение спецтехники | Улучшение санитарно-экологической обстановки, повышение качества тех. обслуживания системы | - ассенизатор на базе ЗИЛ 1 ед.; - экскаватор на базе МТЗ- 1ед.; |  | 1,0 | 1,0 |  |  |  |  | 2,0 | 2015-2016г.г. |
|  |  |  | ВСЕГО: | 1,0 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 7,0 |  | 3,2 | 19,2 |  |

Приложение 2

Поэтапные мероприятия

программы по развитию систем водоснабжения и водоотведения Россошенского сельского поселения

Городищенского муниципального района, направленные на повышение качества услуг по водоснабжению и водоотведению,

улучшению экологической ситуации и подключению новых абонентов

(организационный план)

1 этап 2014 - 2017 годы

Таблица 1

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Объемные показатели 1-го этапа | в т. числе реализация мероприятий по годам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 2015 2016 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 7 8 9 |
| Водоснабжение |
| 1 | Замена существующего трубопровода и прокладка труб из полимерных материалов | км | 9,0 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 |
| 2 | Строительство водозаборных скважинул. Южная пос. Степной и х. Бородино | шт | 2 | 1 | 1 |  |  |
| 3 | Строительство магистральных водопроводов в районе планируемой застройки пос. Степной, ул. Гвардейская, участок застройки верхнего участка пос. Степной | км | 1,0 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,3 |
|  | Итого по разделу "Водоснабжение" | км | 10,0 | 1,2 | 2,3 | 3,2 | 3,3 |
| Водоотведение |
| 1 | Реконструкция КНС | шт | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 2. | Приобретение спец. техники | шт | 2 |  | 1 | 1 |  |  |

Поэтапные мероприятия

программы по развитию систем водоснабжения и водоотведения Россошенского сельского поселения

Городищенского муниципального района, направленные на повышение качества услуг по водоснабжению и водоотведению,

улучшению экологической ситуации и подключению новых абонентов

(организационный план)

2 этап 2018 - 2020 годы

Таблица 2

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Объемные показатели 2-го этапа | В т.ч. реализация мероприятий по годам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 2019 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 7 8 |
| 1 | Замена существующего трубопровода и прокладка труб из полимерных материалов | км | 9,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 2 | Строительство водозаборной скважины по ул. Новая, с. Россошка | шт | 1 |  | 1 |  |
| 3 | Строительство магистральных водопроводов в районе планируемой застройки пос. Степной, ул. Гвардейская, участок застройки верхнего участка пос. Степной | км | 1,3 | 0,4 | 0,5 | 0,4 |
|  | Итого по разделу "Водоснабжение" | км | 10,3 | 3,4 | 3,5 | 3,4 |
| Водоотведение |
| 1 | Ремонт самотечной канализации | км | 6,2 | 3,2 | 3,0 |  |

Поэтапные мероприятия

программы по развитию систем водоснабжения и водоотведения Россошенского сельского поселения

Городищенского муниципального района, направленные на повышение качества услуг по водоснабжению и водоотведению,

улучшению экологической ситуации и подключению новых абонентов

(организационный план)

3 этап 2021 - 2024 годы

Таблица 3

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Объемные показатели | в т. ч. реализация мероприятий по годам, ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 2022 2023 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 7 8 9 |
| Водоснабжение |
| 1 | Замена существующего трубопровода и прокладка труб из полимерных материалов | км | 8,7 | 2,0 | 2,2 | 2,3 | 2,2 |
| 2 | Строительство водозаборной скважины в пос. Западновка | шт | 1 |  | 1 |  |  |
| 3 | Строительство магистральных водопроводов в районе планируемой застройки пос. Степной, ул. Гвардейская, участок застройки верхнего участка пос. Степной | км | 1,4 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,3 |
| 4. | Строительство накопительной подпитывающей станции | шт | 1 |  | 1 |  |  |
|  | Итого по разделу "Водоснабжение" | км | 10,1 | 2,3 | 2,6 | 2,7 | 2,5 |
| Водоотведение |
| 1 | Ремонт сети напорной канализации | км | 6,5 | 1,2 | 2,0 | 2.0 | 1,3 |

Приложение 3

Поэтапные мероприятия

программы по развитию систем водоснабжения и водоотведения Россошенского сельского поселения

Городищенского муниципального района, направленные на повышение качества услуг по водоснабжению и водоотведению,

улучшению экологической ситуации и подключению новых абонентов

(финансовый  план)

1 этап 2014 - 2017 годы

Таблица 1

| № п/п | Наименование мероприятия | Финансовые потребности всего, тыс.руб. (без НДС) 1-го этапа | Реализация мероприятий по годам, ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 2015 2016 2017 |
| 1 | 2 | 4 | 6 7 8 9 |
|  |  | водоснабжение |  |  |  |  |
| 1 | Замена существующего трубопровода и прокладка труб из полимерных материалов | 4,95 | 0,55 | 1,1 | 1,65 | 1,65 |
| 2 | Строительство водозаборных скважинул. Южная пос. Степной и х. Бородино | 1,6 | 0.8 | 0.8 |  |  |
| 3 | Строительство магистральных водопроводов в районе планируемой застройки пос. Степной, ул. Гвардейская, участок застройки верхнего участка пос. Степной | 0,5 | 0,1 | 0,15 | 0,1 | 0,15 |
|  | Итого: по разделу «Водоснабжение» | 7,05 | 1,45 | 2,05 | 1,75 | 1,8 |

водоотведение

| 1 | Реконструкция КНС | 0,8 | 0,4 |  | 0,4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Ремонт полей фильтрации | 6,2 | 0,6 | 2,0 | 1,6 | 2,0 |
| 3 | Приобретение спец. техники | 2,0 |  | 1,0 | 1,0 |  |
|  | Итого: водоотведение | 9,0 | 1,0 | 3,0 | 3,0 | 2,0 |

Поэтапные мероприятия

программы по развитию систем водоснабжения и водоотведения Россошенского сельского поселения

Городищенского муниципального района, направленные на повышение качества услуг по водоснабжению и водоотведению,

улучшению экологической ситуации и подключению новых абонентов

(финансовый  план)

2 этап 2018 - 2020 годы

Таблица 2

| № п/п | Наименование мероприятия | Финансовые потребности всего, тыс.руб. (без НДС) 2-го этапа | В т.ч. реализация мероприятий по годам, ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 2019 2020 |
| 1 | 2 | 4 | 6 7 8 |
|  |  | водоснабжение |  |  |  |
| 1 | Замена существующего трубопровода и прокладка труб из полимерных материалов | 4,95 | 1,65 | 1,65 | 1,65 |
| 2 | Строительство водозаборной скважины по ул. Новая с. Россошка | 1,0 |  | 1,0 |  |
| 3 | Строительство магистральных водопроводов в районе планируемой застройки пос. Степной, ул. Гвардейская, участок застройки верхнего участка пос. Степной | 1,0 | 0,3 | 0,4 | 0,3 |
|  | Итого: по разделу «Водоснабжение» | 6,95 | 1,95 | 3,05 | 1,95 |

водоотведение

| 1 | Ремонт самотечной канализации | 3,5 | 1,2 | 1,3 | 1,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Ремонт полей фильтрации | 3,5 | 1,2 | 1,0 | 1,3 |
|  | Итого : водоотведение | 7,0 | 2,4 | 2,3 | 2,3 |

Поэтапные мероприятия

программы по развитию систем водоснабжения и водоотведения Россошенского сельского поселения

Городищенского муниципального района, направленные на повышение качества услуг по водоснабжению и водоотведению,

улучшению экологической ситуации и подключению новых абонентов

(финансовый  план)

3 этап 2021 - 2024годы

Таблица 3

| № п/п | Наименование мероприятия | Финансовые потребности всего, тыс.руб. (без НДС) 3-го этапа | Реализация мероприятий по годам, ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 2022 2023 2024 |
| 1 | 2 | 4 | 6 7 8 |
| водоснабжение |
| 1 | Замена существующего трубопровода и прокладка труб из полимерных материалов | 4,8 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 2 | Строительство водозаборной скважины пос. Западновка | 1,0 |  | 1,0 |  |  |
| 3 | Строительство магистральных водопроводов в районе планируемой застройки пос. Степной, ул. Гвардейская, участок застройки верхнего участка пос. Степной | 1,0 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,2 |
| 4 | Строительство накопительной подпитывающей станции | 3,0 |  | 3,0 |  |  |
|  | Итого: по разделу «Водоснабжение» | 9,8 | 1,4 | 5,5 | 1,5 | 1,4 |

Водоотведение

| 1 | Ремонт сети напорной канализации | 3,2 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 0,7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |